## Slide 1
ЗАДАЧА № 3
tramDR
Резервная одометрия по модели привода и колёс
Маршрут 10 · 71-911ЕМ «Львёнок-Москва» · GNSS, IMU и лидар не входят в фильтр
Ядро C++17 · ROS 2 Humble · tramDR-0.0.11
Notes: 5 минут. Не обещать SIL. Главный тезис: физика привода + UKF + явная метрика HMI, не новый абстрактный фильтр.

## Slide 2
Где штатная локализация молчит
Городской каньон
Метель, юз, бедные лидарные признаки. GNSS в каньоне не спасает фильтр — его там нет.
Строгинский мост
Открытая вода, неизвестный уклон 25–40 ‰. i(s) в ноду не кладём: F_bias съедает рампу.
Все оси моторные
Bo-Bo, нет бегунка. Второй принцип одометрии — модель кузова по тяге и тормозу.
Метрика целостности — HMI-rate: доля кадров OK, когда ошибка пути уже выше предела безопасности.
Combino NF100 — синтетический twin. Лидар ЦБТ — только оффлайн GT, не измерение фильтра.
tramDR-0.0.11 · маршрут 10 · без GNSS в фильтре
Notes: Маршрут 10, Львёнок, все оси моторные. Не путать с Витязем. Мост: центр 32 промилле — оценка, не факт. Июнь 2026 — временная линия.

## Slide 3
Два принципа, независимый чекер
Канал A
Модель кузова
тяга + тормоз + Дэвис
F_bias на неизвестный уклон
Канал B
Колёса ω
крип по EN 15595
не сертификация
Защита
κ мгновенно
интегратор D (WSP)
LOST, если оба лгут
Стоянка только по свидетельству: 0.32 с нулей на выбеге ≠ ZUPT. Заклиненные колёса не обнуляют движущийся кузов.
check_envelope.py не импортирует UKF. Статус — /tram/diagnostics, не поле Odometry.
tramDR-0.0.11 · маршрут 10 · без GNSS в фильтре
Notes: Магниторельс — только по факту включения. Канал A не статистически независим: общие параметры UKF. Это надо сказать самим, если спросят.

## Slide 4
Что видно — и чего нет
Наблюдаемо
отношения диаметров
масштаб v / d̅
отношение a / v
Слабо
средний диаметр d̅
масса отдельно от тяги
калибровка identify_coast
Ненаблюдаемо
s после полного юза
F_bias отдельно от уклона
μ без момента на валу
α = 0.58: окно W_c⁰≥0 и Luo–Moroz. Смена β без пересчёта α отвергается. RAIB 08/2026: песок не гарантирует остановку — обязан DEGRADED.
tramDR-0.0.11 · маршрут 10 · без GNSS в фильтре
Notes: mismatch_r0 — это не «врём в половине случаев», а ненаблюдаемый масштаб. identify_coast. Не обещать самокалибровку любой поездки.

## Slide 5
Синтетика seed 42, ядро 0.0.11
0
HMI на 17 из 18
сценариев twin
0.515
mismatch_r0
ненаблюдаемый r₀
0.14 м
slide_brake
до первого DEGRADED
Бурназяна → Исаковского, 2385.6 м без колёс: PL 124.05 против AL 124.28 м. Зазор 0.23 м — совпадение параметров, не проект. Защищает LOST.
Архивное 0.42 — другой клип d≥0.90. Канон 0.515. Не поле, не bag организатора.
tramDR-0.0.11 · маршрут 10 · без GNSS в фильтре
Notes: Произнести PL/AL самим. 1% по диаметру = 23.9 м. Медленнее ехать на необслуживаемом режиме хуже: sigma ~ t^{3/2}. b_s ≈ 0.75 м на twin, 0.83 м при 60 км/ч.

## Slide 6
Запуск и внедрение
Без ROS
CMake → ctest (8 целей) → generate → replay_ukf → независимый чекер
С bag
inspect_bag → identify_coast / notch / jerk → run_bag. Сторож 50 Гц не молчит без колёс.
Рядом со штатным
Ядро без ROS. Отдельный контур /tram/*. SIL и CENELEC не заявляются.
Такт
p50 ≈ 10 мкс на этой машине при шаге 20 мс. Не стенд заказчика, не WCET.
tramDR-0.0.11 · маршрут 10 · без GNSS в фильтре
Notes: Демо: пробуксовка, обрыв оси, рост P, DEGRADED/LOST. Не обещать Docker runtime — не гоняли.

## Slide 7
Главный тезис
Не новый абстрактный фильтр — резервная одометрия на физике привода для маршрута 10, с явной метрикой опасного отказа там, где лидар и GNSS не работают.
Говорят, не показывают
1. Письмо 14.4–14.6: публичный MIT уже публикация. Текст в NOTICE, отправка — человек.
2. Bag организатора — с 25.09. Всё измеренное сегодня — синтетический twin.
3. SIL нет. F-01 не ослабляли: короткий замок нулей не стоянка.
github.com/KonkovDV/RailBreak
Notes: Если спросят «что не работает» — этот слайд. Письмо отправить сегодня. Репозиторий public; при отказе организатора — private с доступом жюри.